## Slide 1: BÀI GIẢNG MÔN: MẠNG MÁY TÍNH
Biên soạn: ThS. Trần Bá Nhiệm

## Slide 2: GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Mục đích của môn học
  Kiến thức cơ bản về mạng máy tính
  Mô hình tham khảo OSI
  Mô hình TCP/IP
Thời lượng: 5 buổi học

## Slide 3: GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Nội dung môn học
  Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
  Chương 2: Cấu trúc của mạng
  Chương 3: Phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng
  Chương 4: Data link
  Chương 5: TCP/IP
  Chương 6: Khái niệm cơ bản về bảo mật mạng
  Bài tập

## Slide 4: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
Khái niệm về mạng máy tính
Ứng dụng của mạng máy tính
Phân loại mạng máy tính
Mô hình OSI

## Slide 5: Khái niệm về mạng máy tính
Một tập hợp của các máy tính độc lập được kết nối bằng một cấu trúc nào đó.
Hai máy tính được gọi là kết nối nếu chúng có thể trao đổi thông tin.
Kết nối có thể là dây đồng, cáp quang, sóng ngắn, sóng hồng ngoại, truyền vệ tinh…

## Slide 6: Ứng dụng của mạng máy tính
Chia sẻ thông tin
Chia sẻ phần cứng và phần mềm
Quản lý tập trung

## Slide 7: Phân loại mạng máy tính
Cách phân loại mạng máy tính được sử dụng phổ biến nhất là dựa theo khoảng cách địa lý của mạng: Lan, Man, Wan.
Theo kỹ thuật chuyển mạch mà mạng áp dụng: mạng chuyển mạch kênh, mạng chuyển mạch thông báo, mạng chuyển mạch gói.
Theo cấu trúc mạng: hình sao, hình tròn, tuyến tính…
Theo hệ điều hành mà mạng sử dụng: Windows, Unix, Novell…

## Slide 8: LANs (Local Area Networks)
Có giới hạn về địa lý
Tốc độ truyền dữ liệu cao
Tỷ lệ lỗi khi truyền thấp
Do một tổ chức quản lý
Sử dụng kỹ thuật Ethernet hoặc Token Ring
Các thiết bị thường dùng trong mạng là Repeater, Brigde, Hub, Switch, Router.
802.3 Ethernet
802.5 Token Ring

## Slide 9: LANs

## Slide 10: MANs (Metropolitan Area Networks)
Có kích thước vùng địa lý lớn hơn LAN
Do một tổ chức quản lý
Thường dùng cáp đồng trục hoặc cáp quang

## Slide 11: WANs (Wide Area Networks)
Là sự kết nối nhiều LAN
Không có giới hạn về địa lý
Tốc độ truyền dữ liệu thấp
Do nhiều tổ chức quản lý
Sử dụng các kỹ thuật Modem, ISDN, DSL, Frame Relay, ATM

## Slide 12: WANs (Wide Area Networks)

## Slide 13: Mạng không dây (Wireless Networking)
Do tổ chức IEEE xây dựng và được tổ chức Wi-fi Alliance đưa vào sử dụng trên toàn thế giới.
Có các tiêu chuẩn: chuẩn 802.11a, chuẩn 802.11b, chuẩn 802.11g (sử dụng phổ biến ở thị trường Việt Nam), chuẩn 802.11n (mới có).
Thiết bị cho mạng không dây gồm 2 loại: card mạng không dây và bộ tiếp sóng/điểm truy cập (Access Point - AP).
Notes: 802.11: tốc độ <= 1 Mb/s
802.11b: tốc độ <= 11 Mb/s
802.11a/g: tốc độ <= 54 Mb/s
802.11n: tốc độ <= 100 Mb/s

## Slide 14: Mạng không dây

## Slide 15: Internet
Một hệ thống mạng của các máy tính được kết nối với nhau qua hệ thống viễn thông trên phạm vi toàn thế giới để trao đổi thông tin.

## Slide 16: Mô hình OSI (Open Systems Interconnection)
Lý do hình thành: Sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng và kích thước mạng dẫn đến hiện tượng bất tương thích giữa các mạng.
Ưu điểm của mô hình OSI:
  Giảm độ phức tạp
  Chuẩn hóa các giao tiếp
  Đảm bảo liên kết hoạt động
  Đơn giản việc dạy và học

## Slide 17: Mô hình OSI
Đóng gói dữ liệu trên mạng

## Slide 18: Mô hình OSI

## Slide 19: Mô hình OSI

## Slide 20: Mô hình OSI
  Truyền dẫn nhị phân
  Dây, đầu nối, điện áp
  Tốc độ truyền dữ liệu
  Phương tiện truyền dẫn
  Chế độ truyền dẫn (simplex, half-duplex, full-duplex)

## Slide 21: Mô hình OSI
Điều khiển liên kết, truy xuất đường truyền
Đóng Frame
Ghi địa chỉ vật lý
Điều khiển luồng
Kiểm soát lỗi, thông báo lỗi

## Slide 22: Mô hình OSI
  Địa chỉ mạng và xác định đường đi tốt nhất
  Dịch vụ truyền thông tin cậy
  Địa chỉ luận lý, topo mạng
  Định tuyến (tìm đường đi) cho gói tin

## Slide 23: Mô hình OSI
  Kết nối end-to-end
  Vận chuyển giữa các host
  Vận chuyển tin cậy
  Thiết lập, duy trì, kết nối các mạch ảo
  Phát hiện lỗi, phục hồi thông tin và điều khiển luồng

## Slide 24: Mô hình OSI
  Truyền thông liên host
  Thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên giữa các ứng dụng

## Slide 25: Mô hình OSI
  Trình bày dữ liệu
  Định dạng dữ liệu
  Cấu trúc dữ liệu
  Mã hóa
  Nén dữ liệu

## Slide 26: Mô hình OSI
  Các quá trình mạng của ứng dụng
  Xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI
  Cung cấp các dịch vụ mạng cho các ứng dụng như email, truyền file…

## Slide 27: Mô hình OSI
Những lớp này chỉ tồn tại trong máy tính nguồn và máy tính đích

## Slide 28: Mô hình OSI
Những lớp này quản lý thông tin di chuyển trong mạng LAN hoặc WAN giữa máy tính nguồn và máy tính đích

## Slide 29: Dòng dữ liệu trên mạng